Оборудование для оперативной связи

E-Mesh86UV

Одночастотный ретранслятор (SFR)

Объединение в сеть нескольких устройств

Интегрированный дизайн

Маленький и легкий

Питание от постоянного тока 12 – 48В

■  Общая информация

Одночастотный ретранслятор со свободной сетью E-Mesh86UV, использующий передовую узкополосную цифровую технологию TDMA и технологию цифрового кодирования голоса, представляет собой набор оборудования, которое может свободно формировать сеть радиосвязи в зависимости от условий окружающей среды. Он может быстро настроить аварийную самоорганизующуюся сетевую связь нескольких одночастотных ретрансляторов в виде звезды, дерева, сетки и цепочки в регионе или диапазоне связи, чтобы реализовать разнонаправленный и многоугольный охват радионосителей, устранить слепые зоны связи и улучшить стабильность беспроводной связи и качество передачи голоса.

Одночастотный ретранслятор (одна и та же частота RX / TX) с гибкой и удобной сетью позволяет расширить охват радиоканалов, увеличить эффективное расстояние связи и реализовать сквозную передачу голоса, соединение, взаимодействие, взаимную передачу и другие услуги связи. Высокая эффективность свободной сети позволяет вам многократно контролировать общую ситуацию в критические моменты для достижения единой диспетчеризации и управления.

Варианты использования:

Подходит для использования в спасательных, чрезвычайных ситуациях, общественной безопасности, противопожарной защите, горах, лесах, гостиницах, высотных зданиях, управлении недвижимостью, железных дорогах, аэропортах, охранных структурах и других отраслях промышленности.

Автоматический режим переключения питания:

  - Внешний номинальный источник питания (DC): 12В

  - Широкий диапазон  напряжения внешнего источника питания (DC): 12V~48В

  - Встроенный Li-Pol аккумулятор (опция)

Основные преимущества:

  - Компактные размеры и небольшой вес;

  - SFR ретранслятор с возможностью простого объединения в сеть из нескольких устройств;

  - Качественный звук микрофона и динамика;

  - Легкое управление и использование, возможность вызова с использованием тангенты;

  - Цветной TFT дисплей 1.8 дюйма с отображением различной информации;

  - Возможность управления с помощью клавиатуры тангенты;

Режимы работы:

  - Цифра/Аналог UV два диапазона, прием в любом диапазоне;

  - DMR UV двух-диапазонный SFR с построением сети (не реализовано);

  - DMR UV двух-диапазонный SFR;

  - Conventional DMR/Analog два диапазона, прием в любом диапазоне;

■  Размеры

177mm

75mm

120mm

■  Варианты построения сети

(не реализовано в текущей версии)

Тип «звезда»

Тип Mesh-сеть

Тип «дерево»

Тип «Цепочка»

Преимущества E-Mesh86UV

Одночастотный ретранслятор (SFR) использует передовую технологию связи TDMA для реализации бесплатной сети беспроводной связи на одной и той же частоте (одна и та же частота RX / TX) и устанавливает несколько одночастотных ретрансляторов в зоне связи для реализации голосовой связи, SMS, позиционирования и других услуг связи во всей сети. Каждый ретранслятор отвечает за определенную зону покрытия и может гибко применять свой сетевой режим связи в зависимости от среды приложения для реализации звездообразных, древовидных, ячеистых, цепных и гибридных сетевых режимов для свободного развертывания, что улучшает покрытие сигнала, эффективно увеличивает расстояние связи и обеспечивает бесперебойную связь.

Цветной дисплей

Цветной HD дисплей TFT 1,8” обеспечивает интуитивно понятное визуальное отображение информации о режимах работы и состояния. Эффективные приложения с простыми, удобными и логичными операциями позволяют пользователям быстро управлять радиостанциями в чрезвычайной ситуации.

13:20

CH001

CH001

Zone1

VOL

Menu	        Zone

Цифровой магнитофон

Запись может быть замечательным и важным материалом для некоторых случаев, например, для некоторых команд, у которых есть четкие обязанности, или для некоторых событий, требующих пересмотра (до 200 часов в стандартной комплектации, 500 ~ 1000 часов в опции).

Функции

| Общие функции: |  |
| --- | --- |
| ● 4000 Каналов / 16 Зон | ● Программируемые кнопки |
| ● UV dual-band, dual-standby | ● Вкл./выкл. пунктов меню |
| (опция) | ● DMR/Analog определение |
| ● VFO режим | сигнала |
| ● Сканирование |  |
| DMR функции: |  |
| ● GPS (опция) | ● Single frequency репитер |
| ● Kill | ● 20,000 групп |
| ● Revive | ● Запись разговора до 200 ч |
| ● Роаминг | (опционально 200+ ч) |
| ● Сигнал тревоги | ● 200,000+ контактов |
| ● SMS | ● 250 RX групп |
| ● Шифрование | ● 250 Скан листов |
| ● Remote Monitor | ● AMBE+2™ Vocoder |
| ● Repeater/Talk Around | ● Вызовы Private/Group/All Call |
| ● 2 тайм-слота в DMO | ● 2,000 контактов друзей |
| Аналоговые функции: |  |
| ● CTCSS | ● Шумоподавитель |
| ● CDCSS | ● Монитор |

Техническая спецификация

Основные параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Импеданс антенны | 50Ω |
| Напряжение питания | DC:12V |
| Стабильность частоты | +/-0.5ppm |
| (-20℃、+60℃、+25℃) |  |
| Размеры (Д*Ш*В) | 120x177x43мм |
| Емкость АККБ (Polymer)(опция) | 3000mAh |

Примечание: спецификация может меняться со временем, данные приведены для ознакомительных целей.

Приемник

| Параметр | UHF |  | VHF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота работы | 400 – 480 МГц |  | 136 – 174 МГц |  |
| Каналов памяти |  | 4000 (Digital /Analog) |  |
| Ширина канала |  | 12.5kHz/25kHz |  |
| FM чувствительность (12dB SINAD) |  | 0.2μV |  |
| DMR чувствительность (5% BER) |  | 0.2μV |  |
| Интермодуляция |  | 65dB |  |
| Избирательность | 60dB@12.5kHz / 65dB@25kHz |  |
| Подавление побочных излучений |  | 65dB |  |
| Выход аудио |  | 500mW |  |
| Искажение аудио |  | 3% |  |
| FM фоновый шум | -40dB@12.5kHz / -45dB@25kHz |  |
| Звуковое реагирование |  | +1、-3dB |  |
| Внеполосное излучение |  | -57dBm |  |

Передатчик

|  | Параметр | UHF |  | VHF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Частота работы | 400 – 480 МГц |  | 136 – 174 МГц |  |
|  | Ширина канала | 12.5kHz/25kHz | Аналог |
|  | Выходная мощность | Высокая: 10W | Низкая: 3W |
|  | FM модуляция пороги | ±2.5dB@12.5kHz / ±5.0dB@25kHz |
|  | FM фоновый шум | -40dB@12.5kHz / -45dB@25kHz |
|  | Внеполосное излучение | -36dBm＜1GHz / -30dBm＞1GHz |
|  | Избирательность | -60dB@12.5kHz / -65dB@25kHz |  |
|  | Звуковое реагирование | +1、-3dB |
|  | Искажение аудио | 3% |  |  |
|  | FM модуляция | 12.5kHz 11KOF3E |
|  |  | 25kHz 16KOF3E |
|  |  | 12.5kHz data: 7K60F1D & 7K60FXD |
|  | 4FSK цифровая модуляция | 12.5kHz audio: 7K60F1E & 7K60FXE |
|  |  | 12.5kHz data & audio: 7K60F1W |
|  | Цифровой вокодер | AMBE+2TM |  |
|  | Цифровой протокол | ETSI-TS102 361-1、-2、-3 |

Продажа в России Kydera.su